## Slide 1: 汇编语言程序设计 Assembly Language Programming
胡沁涵

## Slide 2: 本课程是计算机科学与技术、软件工程等专业本科生的专业选修课程
课程简介
本课程主要起到了“上承高级语言，下启机器系统”的桥梁作用
课程的总体目标是，深入理解计算机系统的工作原理，全面提升高级语言程序设计能力
本课程是教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地项目立项课程

## Slide 3
学习内容
1、学习并掌握X86系列CPU的32位汇编语言程序设计
2、学习了解华为鲲鹏ARM处理器汇编语言程序设计
学习评价方式
1、平时表现、作业
2、课程实验
3、期末考试
课程简介

## Slide 4: 第1章 基础知识
1.1 CPU基本功能
1.2 汇编语言
1.3 数据的表示和存储

## Slide 5: 1.1 CPU基本功能
1.1.1 目标代码
1.1.2 CPU基本功能

## Slide 6: 1.1.1 目标代码
计算机系统中的CPU只能执行机器指令
由机器指令组成的程序，被称为目标程序，也被称为目标代码
计算机系统最终运行的是目标程序

## Slide 7: 1.1.1 目标代码
int cf11( void )
{
int sum, i;
sum = 0;
for ( i = 1; i <= 10; i += 1 )
sum += i*i;
return sum;
}
计算1到10的平方之和

## Slide 8: 1.1.1 目标代码
int cf11( void )
{
int sum, i;
sum = 0;
for ( i = 1; i <= 10; i += 1 )
sum += i*i;
return sum;
}
计算1到10的平方之和
编译优化：大小最小化
VC2010集成开发环境
xor ecx, ecx
xor eax, eax
inc ecx
$LL3@cf11:
mov edx, ecx
imul edx, ecx
add eax, edx
inc ecx
cmp ecx, 10
jle $LL3@cf11
ret

## Slide 9: 1.1.2 CPU基本功能
执行机器指令
暂存少量数据
访问存储器

## Slide 10: 1.1.2 CPU基本功能
执行机器指令
CPU能够直接识别并遵照执行的指令被称为机器指令
CPU一条接一条地依次执行存放在存储器中的机器指令
每一条机器指令的功能通常很有限
CPU能够执行的全部机器指令，被称为该CPU的指令集
CPU决定机器指令。不同种类CPU，其指令集往往不相同
按指令的功能来划分，通常机器指令可分为以下几大类：
  数据传送指令、算术逻辑运算指令、转移指令
  处理器控制指令、其他指令等
Notes: 什么是机器指令，CPU如何执行及其支流，指令的特点。

## Slide 11: 1.1.2 CPU基本功能
暂存少量数据
一个目标程序中的绝大部分指令是对数据进行各种运算或者处理
CPU有若干个寄存器，可以用于存放运算数据和运算结果
利用寄存器存放运算数据和运算结果，效率最高
指令集中大部分指令的操作数据至少有一个在寄存器中
CPU内可以用于存放运算数据和运算结果的寄存器数量很有限

## Slide 12: 1.1.2 CPU基本功能
访问存储器
CPU要执行目标程序，就要访问存储器。目标程序在存储器中，待处理的数据也在存储器中。这里存储器是指CPU能够直接访问的计算机系统的物理内存
存储器（内存）由一系列存储单元线性地组成，最基本的存储单元为一个字节。为了标识和存取每一个存储单元，给每一个存储单元规定一个编号，也就是存储单元地址
CPU支持以多种形式表示存储单元的地址。一些功能较强的CPU还支持以多种方式组织管理存储器

## Slide 13: 1.1.2 CPU基本功能
int x = 1;
int y = 2;
void cf12( void )
{
y = x * x + 3;
return;
}
mov eax, varx3HA
imul eax, eax
add eax, 3
mov vary3HA, eax
ret
访问存储器
编译优化：大小最小化
VC2010集成开发环境

## Slide 14: 1.2 汇编语言
1.2.1 机器指令
1.2.2 汇编格式指令
1.2.3 汇编语言

## Slide 15: 1.2.1 机器指令
把CPU能够直接识别并遵照执行的指令称为机器指令
机器指令一般由操作码和操作数两部分构成
操作码指出要进行的操作或运算
例如，加、减、传送等
操作数指出参与操作或运算的对象，也指出操作或运算结果存放的位置
例如，寄存器、存储单元和数据等

## Slide 16: 1.2.1 机器指令
机器指令采用二进制编码表示
33 C9
33 C0
41
8B D1
0F AF D1
03 C2
41
83 F9 0A
7E F3
C3
xor ecx, ecx
xor eax, eax
inc ecx
lab1: mov edx, ecx
imul edx, ecx
add eax, edx
inc ecx
cmp ecx, 10
jle lab1
ret
0000 0011 11 000 010

## Slide 17: 1.2.2 汇编格式指令
人们采用便于记忆、并能描述指令功能的符号来表示指令的操作码。这些符号被称为指令助记符
用符号表示操作数，如寄存器、存储单元地址等
由指令助记符、操作符号和常量等表示的指令被称为汇编格式指令

## Slide 18: 1.2.2 汇编格式指令
[ 标号:] 指令助记符 [ 操作数表 ]
汇编格式指令的一般格式
可省
指令决定操作数的个数

## Slide 19: 1.2.3 汇编语言
汇编语言
汇编和汇编程序
汇编语言的优缺点

## Slide 20: 1.2.3 汇编语言
自然语言是思维的载体，是人与人之间交流的工具
程序设计语言是人与计算机之间交流的工具
程序设计语言由语句和使用语句的规则组成
汇编语言
汇编语言是一种程序设计语言，是机器语言的符号化
汇编语言的语句主要是汇编格式指令和伪指令
由于汇编语言的主体是汇编格式指令，而汇编格式指令又与机器密切相关，且功能有限，所以常把汇编语言称为低级语言

## Slide 21: 1.2.3 汇编语言
汇编和汇编程序
把用汇编语言编写的程序称为汇编语言源程序，或称为汇编源程序，或简称为源程序。
把汇编源程序翻译成目标程序的过程称为汇编。
把完成汇编工作的工具或程序叫做汇编程序（汇编器）。

## Slide 22: 1.2.3 汇编语言
汇编和汇编程序
汇编
汇编语言
源程序
目标程序
汇编程序
（汇编器）

## Slide 23: 1.2.3 汇编语言
汇编语言的优缺点
汇编语言与机器关系密切
汇编语言程序效率高
编写汇编语言源程序繁琐
汇编语言程序调试困难
与机器关系密切
效
率
高
很
繁
琐
难
调
试

## Slide 24: 1.2.3 汇编语言
语言的发展
机器（处理器）
机器语言
汇编语言
高级语言
count = i+3;
mov ax,[2000h]
add ax,3
mov [2002h],ax
a10020
050300
a30220

## Slide 25: *应用汇编语言的场合
执行时间/存储容量有较高要求
需要提高大型软件效率
软件要直接和有效控制硬件
没有合适的高级语言
适度地追求“时空”效率!

## Slide 26: 1.3 数据的表示和存储
1.3.1 数值数据的表示
1.3.2 非数值数据的表示
1.3.3 基本数据类型
1.3.4 数据的存储

## Slide 27: 1.3.1 数值数据的表示
数的二进制表示
有符号数的补码表示
符号扩展
数值数据的表示范围
BCD码
十六进制表示

## Slide 28: 1.3.1 数值数据的表示
数的二进制表示
有符号数的补码表示
符号扩展
十进制数 21：
8位 00010101 15H
16位 00000000 00010101 0015H
32位 00000000 00000000 00000000 00010101 0000 0015H
H表示十六进制

## Slide 29: 1.3.1 数值数据的表示
数的二进制表示
有符号数的补码表示
符号扩展
十进制数 -3：
8位 11111101 FDH
16位 11111111 11111101 FFFDH
32位 11111111 11111111 11111111 11111101 FFFF FFFDH

## Slide 30: 1.3.1 数值数据的表示
数值数据的表示范围
二进制位数 | 无符号数 | 有符号数
8 | 0 -- 255 | -128 -- +127
16 | 0 -- 65535 | -32768 -- +32767
32 | 0 -- 4294967295 | -2147483648 -- +2147483647

## Slide 31: 1.3.1 数值数据的表示
BCD码
十进制数字 | 8421BCD码 | 十进制数字 | 8421BCD码
0 | 0000 | 5 | 0101
1 | 0001 | 6 | 0110
2 | 0010 | 7 | 0111
3 | 0011 | 8 | 1000
4 | 0100 | 9 | 1001

## Slide 32: 1.3.2 非数值数据的表示
ASCII码
ASCII码是美国信息交换标准码(American Standard Code for Information Interchange)的简称，是国际上比较通用的字符二进制编码。
西文字符的表示

## Slide 33: 1.3.2 非数值数据的表示
A | B | C | …… | Y | Z
41 | 42 | 43 | …… | 59 | 5A
a | b | c | …… | y | z
61 | 62 | 63 | …… | 79 | 7A
ASCII码
大小写字母的编码：
西文字符的表示
大写字母
小写字母
十六进制代码
十六进制代码
代码依次递增；
大写字母与对应小写字母之间相差20H

## Slide 34: 1.3.2 非数值数据的表示
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
ASCII码
10个数字的编码：
西文字符的表示
数字符
十六进制代码
代码依次递增；
对应数值基础上加30H

## Slide 35: 1.3.2 非数值数据的表示
ASCII码
特殊符号的编码：
西文字符的表示
空格 | 回车 | 换行 | 退格 | 响铃 | 制表
20 | 0D | 0A | 08 | 07 | 09
特殊符号
十六进制代码

## Slide 36: 1.3.2 非数值数据的表示
变形国标码
GB2312-80《信息交换用汉字编码字符集－－基本集》含有基本汉字符和一般图形字符，共计7445个，其中汉字分成两级共计6763个。
国标码是16位编码，高8位表示汉字符的区号，低8位表示汉字符的位号。代码表分成94个区，每个区有94个位。区号和位号都从21H开始。一级汉字安排在30H区至57H区，二级汉字安排在58H区至77H区。
变形国标码是16位编码。常用变形方法是把国标码的第15位和第7位均置成1。这种变形方法是在国标码上加8080H。
汉字的表示

## Slide 37: 1.3.2 非数值数据的表示
变形国标码
排第一的“啊”，编码是B0A1 H
紧随其后“阿”，编码是B0A2 H
汉字的表示

## Slide 38: 1.3.3 基本数据类型
字节
字
双字
四字
十字节
字符串

## Slide 39: 1.3.3 基本数据类型
字节
字
双字

## Slide 40: 1.3.4 数据的存储
以二进制形式表示的数据和代码存放在存储器（内存）之中。
内存由一系列基本存储单元线性地组成，每一个基本存储单元有一个唯一的地址。通常，基本存储单元由8个连续的位构成，可用于存储一个字节的数据。所以，基本存储单元也被称为字节存储单元。
可以把内存看作为一个很大的一维字符数组，把地址看作为标识数组元素的下标。

## Slide 41: 1.3.4 数据的存储
字节存储单元是基本的存储单元。
每一个字节存储单元中的8位数据的意义，根据需要可以有不同的解释。
两个连续的字节存储单元构成一个字存储单元。字存储单元的地址是较低的字节存储单元的地址。“高高低低”规则。
四个连续的字节存储单元构成一个双字存储单元。

## Slide 42: 1.3.4 数据的存储
#include <stdio.h>
char buff[] = { 3, 2, 1, 0, 130 }; // 130=0x82
int a, b;
int main( )
{
char *p = buff;
a = *( int* ) p; //L1
b = *( int* ) ( p+1 ); //L2
printf( "a = %x, b=%x\n", a, b ); //L3
printf( "a = %d, b=%d\n", a, b ); //L4
return 0;
}
a=10203, b=82000102
a=66051, b=-2113928958