## Slide 1: 第3章 程序设计初步
3.1 堆栈的作用
3.2 算术逻辑运算指令
3.3 分支程序设计
3.4 循环程序设计
3.5 子程序设计

## Slide 2: 3.2 算术逻辑运算指令
3.2.1 乘除运算指令
3.2.2 逻辑运算指令
3.2.2 移位指令

## Slide 3: 3.2.1 乘除运算指令
乘除运算指令
根据有符号与无符号，分为两组
乘除运算指令区分有符号数与无符号数
对状态标志的影响，不够自然。
MUL （ unsigned MULtiply ）
IMUL （ sIgned MULtiply ）
DIV （ DIVide ）
IDIV （ sIgned DIVide ）

## Slide 4: 3.2.1 乘除运算指令
演示函数cf38
int cf38( int x, int y )
{
return (x * x + 3) / (168 * y);
}
push ebp
mov ebp, esp
mov eax, DWORD PTR [ebp+8] ;取出参数x
mov ecx, DWORD PTR [ebp+12] ;取出参数y
imul eax, eax ;实现x*x，保存在EAX
imul ecx, 168 ;实现168*y，保存在ECX
add eax, 3 ;实现x*x+3
cdq ;把EAX符号扩展到EDX（形成64位被除数）
idiv ecx ;除运算，EDX及EAX是64位被除数,ECX是除数
pop ebp
ret
速度最大化
编译：

## Slide 5: 3.2.1 乘除运算指令
MUL指令的一般格式
MUL OPRD
指令实现两个无符号操作数的乘法运算。
乘数是OPRD，被乘数位于AL、AX或EAX中（由OPRD的尺寸决定，乘数和被乘数的尺寸一致）。
乘积尺寸翻倍：16位乘积送到AX；32位乘积送DX:AX；64位乘积送EDX:EAX。
操作数OPRD可以通用寄存器，可以存储单元，但不能是立即数。
无符号数乘法指令（unsigned MULtiply）

## Slide 6: 3.2.1 乘除运算指令
无符号数乘法指令（unsigned MULtiply）
使用举例
MUL BL ; 8位乘 AL*BL 乘积 AX
MUL DX ;16位乘 AX*DX 乘积 DX:AX
MUL ECX ;32位乘 EAX*ECX 乘积 EDX:EAX
MUL指令的一般格式
MUL OPRD

## Slide 7: 3.2.1 乘除运算指令
IMUL指令的一般格式
IMUL OPRD
IMUL DEST，SRC
IMUL DEST，SRC1，SRC2
有符号数乘法指令（sIgned MULtiply）
有符号乘法指令
有三种形式

## Slide 8: 3.2.1 乘除运算指令
IMUL指令的一般格式（一）
IMUL OPRD
单操作数乘法指令实际上有一个隐含的操作数，位于AL、AX或EAX中（取决于操作数OPRD的尺寸）。
它把被乘数和乘数均作为有符号数。
其他与无符号乘法指令MUL类似。
有符号数乘法指令（sIgned MULtiply）
IMUL CL
IMUL DWORD PTR [EBP+12] ;双字存储单元
单操作数形式

## Slide 9: 3.2.1 乘除运算指令
IMUL指令的一般格式（二）
IMUL DEST，SRC
DEST <= DEST * SRC
目的操作数DEST只能是16位或者32位通用寄存器。
源操作数SRC可以是通用寄存器或存储单元（须与目的操作数尺寸一致），可以是一个立即数（尺寸不能超过目的操作数）。
有符号数乘法指令（sIgned MULtiply）
双操作数形式

## Slide 10: 3.2.1 乘除运算指令
IMUL指令的一般格式（三）
IMUL DEST，SRC1，SRC2
DEST <= SRC1 * SRC2
目的操作数DEST只能是16位或32位通用寄存器。
源操作数SRC1可以是通用寄存器或存储单元（须与目的操作数尺寸一致），但不能是立即数。源操作数SRC2只能是一个立即数（尺寸不能超过目的操作数）。
有符号数乘法指令（sIgned MULtiply）
三操作数形式

## Slide 11: 3.2.1 乘除运算指令
有符号数乘法指令（sIgned MULtiply）
IMUL BX
IMUL EBX, ECX
IMUL AX，CX，3
IMUL EDX，DWORD PTR [ESI]，5
IMUL AX，7
IMUL AX，AX，7
IMUL OPRD
IMUL DEST，SRC
IMUL DEST，SRC1，SRC2
使用举例

## Slide 12: 3.2.1 乘除运算指令
DIV指令的一般格式
DIV OPRD
指令实现两个无符号操作数的除法运算。
除数是OPRD。被除数位于AX、DX:AX或EDX:EAX中（由OPRD的尺寸决定，被除数的尺寸翻倍）。
商在AL、AX或者EAX中；余数在AH、DX或者EDX中（商和余数的尺寸与oprd相同）。
操作数OPRD可以是通用寄存器，可以是存储单元，但不能是立即数。
无符号数除法指令（DIVide）

## Slide 13: 3.2.1 乘除运算指令
DIV指令的一般格式
DIV OPRD
无符号数除法指令（DIVide）
使用举例
DIV BL ;除数8位
DIV CX ;除数16位
DIV ESI ;除数32位

## Slide 14: 3.2.1 乘除运算指令
DIV指令的一般格式
DIV OPRD
无符号数除法指令（DIVide）
注意：必须防止除溢出！
MOV AX, 600
MOV BL, 2
DIV BL
除操作溢出

## Slide 15: 3.2.1 乘除运算指令
IDIV指令的一般格式
IDIV OPRD
有符号数除法指令（sIgned DIVide）
指令实现两个有符号操作数的除法运算。
除数是OPRD。被除数位于AX、DX:AX或EDX:EAX中。商在AL、AX或者EAX中；余数在AH、DX或者EDX中。尺寸由除数OPRD决定。
操作数OPRD可以是通用寄存器，可以是存储单元，但不能是立即数。
如果不能整除，余数的符号与被除数一致，而且余数的绝对值小于除数的绝对值。
必须防止溢出！

## Slide 16: 3.2.1 乘除运算指令
字节转换为字指令CBW(Convert Byte to Word)
CBW
符号扩展指令
指令把AL中的符号扩展到AH。
若AL的最高有效位为0，则AH=0；若AL的最高有效位为1，则AH=0FFH，也即AH的8位全都为1。
使用举例
MOV AX, 3487H ;AX=3487H
CBW ;AX=FF87H
MOV AX, 8734H
CBW ;AX=0034H

## Slide 17: 3.2.1 乘除运算指令
字转换为双字指令CWD(Convert Word to Double word)
CWD
符号扩展指令
指令把AX中的符号扩展到DX。
若AX的最高有效位为0，则DX=0；若AX最高有效位为1，则DX=0FFFFH，也即DX的16位全都为1。
使用举例
MOV AX, 3487H ;AX=3487H
CWD ;DX=0000H, AX=3487H
MOV AX, 8734H
CWD ;DX=FFFFH, AX=8734H

## Slide 18: 3.2.1 乘除运算指令
双字转换为四字指令CDQ(Convert Doubleword to quadword)
CDQ
符号扩展指令
指令把EAX中的符号扩展到EDX。
EAX的最高有效位为0，则EDX=0；若EAX最高有效位为1，则EDX=0FFFFFFFFH，也即EDX的32位全都为1。
使用举例
MOV EAX, 12563487H ;EAX=12563487H
CDQ ;EDX=00000000H, EAX=12563487H

## Slide 19: 3.2.1 乘除运算指令
另一条字转换为双字指令CWDE(Convert Word to Doubleword)
CWDE
符号扩展指令
指令把AX中的符号扩展到EAX的高16位。
AX的最高有效位为0，则EAX的高16位都为0；若AX的最高有效位为1，则EAX的高16位都为1。
使用举例
MOV AX, 3487H ;AX=3487H
CWDE ;EAX=00003487H
MOV AX, 8734H
CWDE ;EAX=FFFF8734H

## Slide 20: 3.2.1 乘除运算指令
演示程序dp39
#include <stdio.h>
int main()
{ int quotient, remainder; //为了输出结果，安排两个变量
_asm {
MOV AX ,-601
MOV BL,10
IDIV BL //除数是BL，被除数是AX
MOV BL,AH //先临时保存余数
;
CBW //商在AL，符号扩展到AX
CWDE //AX符号扩展到EAX
MOV quotient, EAX
;
MOV AL,BL //余数送到AL
CBW //AL符号扩展到AX
CWDE //AX符号扩展到EAX
MOV remainder, EAX
}
printf("quotient= %d\n", quotient); //显示为-60
printf("remainder= %d\n", remainder); //显示为-1
printf("\n");
演示除法指令和符号扩展指令的使用

## Slide 21: 3.2.1 乘除运算指令
演示程序dp39
_asm {
MOV AX ,-601
CWD //AX符号扩展到DX
MOV BX,3
IDIV BX //除数是BX，被除数是DX:AX
;
CWDE //商在AX，符号扩展到EAX
MOV quotient,EAX
;
MOV AX,DX //余数DX送到AX
CWDE //符号扩展到EAX
MOV remainder,EAX
}
printf("quotient= %d\n", quotient); //显示为-200
printf("remainder= %d\n", remainder); //显示为-1
return 0;
}

## Slide 22: 3.2.1 乘除运算指令
MOVSX指令的一般格式
MOVSX DEST，SRC
指令把源操作数SRC符号扩展后送至目的操作数DEST。
源操作数SRC可以是通用寄存器或存储单元，而目的操作数DEST只能是通用寄存器。
目的操作数的尺寸必须大于源操作数的尺寸。源操作数的尺寸可以是8位或者16位；目的操作数的尺寸可以是16位或者32位。
符号扩展传送指令MOVSX（Move with Sign-Extension）

## Slide 23: 3.2.1 乘除运算指令
MOVSX指令的一般格式
MOVSX DEST，SRC
符号扩展传送指令MOVSX（Move with Sign-Extension）
使用举例
MOV AL, 85H ;AL=85H
MOVSX EDX, AL ;EDX=FFFFFF85H
MOVSX CX, AL ;CX=FF85H
MOV AL, 75H ;AL=75H
MOVSX EAX, AL ;EAX=00000075H

## Slide 24: 3.2.1 乘除运算指令
MOVSX指令的一般格式
MOVSX DEST，SRC
符号扩展传送指令MOVSX（Move with Sign-Extension）
MOVSX与CBW、CWDE
MOV AX, 8500H ;AX=8500H
MOVSX EAX, ;EAX=FFFF8500H
等价于
MOV AX, 8500H
CWDE
MOV AL, 85H ;AL=85H
MOVSX AX, AL ;AX=FF85H
等价于
MOV AL, 85H
CBW

## Slide 25: 3.2.1 乘除运算指令
MOVZX指令的一般格式
MOVZX DEST，SRC
指令把源操作数SRC零扩展后送至目的操作数DEST。
源操作数SRC可以是通用寄存器或存储单元，而目的操作数DEST只能是通用寄存器。源操作数的尺寸可以是8位或者16位；目的操作数的尺寸只可以是16位或者32位。
零扩展传送指令MOVZX（Move with Zero-Extend）
使用举例
MOV DX, 8885H ;DX=8885H
MOVZX ECX, DL ;ECX=00000085H
MOVZX EAX, DX ;EAX=00008885H

## Slide 26: 3.2.1 乘除运算指令
演示函数cf310
int cf310(char x, char y)
{
return ( x + 22 ) / y ;
}
push ebp
mov ebp, esp
movsx eax, BYTE PTR [ebp+8] ;把参数x符号扩展后送到eax
add eax, 22
movsx ecx, BYTE PTR [ebp+12] ;把参数y符号扩展后送到ecx
cdq ;符号扩展，形成64位的被除数
idiv ecx
pop ebp
ret
有符号
字符型
有符号

## Slide 27: 3.2.1 乘除运算指令
演示函数cf311
unsigned int cf311(unsigned char x, unsigned char y)
{
return (unsigned)( x + 22 ) / y ;
}
push ebp
mov ebp, esp
movzx eax, BYTE PTR [ebp+8] ;把参数x零扩展后送到eax
add eax, 22
movzx ecx, BYTE PTR [ebp+12] ;把参数x零扩展后送到ecx
xor edx, edx ;零扩展，形成64位的被除数
div ecx
pop ebp
ret
无符号
无符号
字符型

## Slide 28: 3.2.2 逻辑运算指令
逻辑运算指令
C语言中有一组按位逻辑运算符
  按位取反运算符 ~
  按位与运算符 &
  按位或运算符 |
  按位异或运算符 ^
处理器提供一组逻辑运算指令
  否指令 NOT
  与指令 AND
  或指令 OR
  异或指令 XOR

## Slide 29: 3.2.2 逻辑运算指令
演示函数cf312
unsigned int cf312(unsigned int x, unsigned int y)
{
int z = 0;
if ( ( x & 3 ) || ( ( x - 5 ) | ~y ) )
{
z = x ^ 255;
}
return z;
}
无符号
整型
演示逻辑运算符的使用

## Slide 30: 3.2.2 逻辑运算指令
演示函数cf312
push ebp
mov ebp, esp ;建立堆栈框架
push ecx ;安排局部变量z
mov DWORD PTR [ebp-4], 0 ; z=0;
;
mov eax, DWORD PTR [ebp+8] ;取出参数x
and eax, 3 ; x & 3
jne SHORT LN1cf312 ;结果不为0，条件成立，跳转
;
mov ecx, DWORD PTR [ebp+8] ;又取出参数x
sub ecx, 5 ; x - 5
mov edx, DWORD PTR [ebp+12] ;取出参数y
not edx ; ~y
or ecx, edx ;( x – 5 ) | ~y
je SHORT LN2cf312 ;结果为0，条件不成立，跳转
禁止优化
编译：

## Slide 31: 3.2.2 逻辑运算指令
演示函数cf312
LN1cf312: ;条件成立
mov eax, DWORD PTR [ebp+8] ;又取出参数x
xor eax, 255 ; x ^ 255
mov DWORD PTR [ebp-4], eax ;保存x
;
LN2cf312: ;准备返回
mov eax, DWORD PTR [ebp-4] ;准备返回值
mov esp, ebp ;撤销局部变量z
pop ebp ;撤销堆栈框架
ret
续前页

## Slide 32: 3.2.2 逻辑运算指令
关于逻辑运算指令的通用说明
只有通用寄存器或存储单元可作为目的操作数，用于存放运算结果。
如只有一个操作数，则该操作数既是源又是目的。
如有两个操作数，那么最多只能有一个是存储单元，源操作数可以是立即数。
存储单元可采用各种存储器操作数寻址方式。
操作数可以是字节、字或者双字。如果有两个操作数，尺寸必须一致。

## Slide 33: 3.2.2 逻辑运算指令
NOT指令的一般格式
NOT OPRD
指令把操作数OPRD按位“取反”，然后送回OPRD。
否运算指令（NOT）
使用举例
NOT CL
NOT EAX
NOT BX
按位“取反”指，
把为0的位置成1，把为1的位清成0。

## Slide 34: 3.2.2 逻辑运算指令
AND指令的一般格式
AND DEST，SRC
指令对两个操作数进行按位的逻辑“与”运算，结果送到目的操作数DEST。
与运算指令（AND）
使用举例
AND ECX，ESI
MOV AX，3437H ;AX=3437H
AND AX，0F0FH ;AX=0407H
按位“与”指，
当两个操作数对应位都为1，把结果的对应位设置成1，否则清成0。

## Slide 35: 3.2.2 逻辑运算指令
OR指令的一般格式
OR DEST，SRC
指令对两个操作数进行按位的逻辑“或”运算，结果送到目的操作数DEST。
或运算指令（OR）
使用举例
OR CL，CH
OR EBX，EAX
MOV AL，41H ;AL=01000001B，后缀B表示二进制
OR AL，20H ;AL=01100001B
按位“或”指，
当两个操作数对应位都为0，把结果的对应位清成0，否则设置成1。

## Slide 36: 3.2.2 逻辑运算指令
XOR指令的一般格式
XOR DEST，SRC
指令对两个操作数进行按位的逻辑“异或”运算，结果送到目的操作数DEST。
异或运算指令（XOR）
使用举例
MOV AL，34H ;AL=00110100B，符号B表示二进制
MOV BL，0FH ;BL=00001111B
XOR AL，BL ;AL=00111011B
XOR ECX，ECX ;ECX=0，CF=0
自己与自己异或结果为0
按位“异或”指，
对应位不同，把结果的对应位设置成1，否则把结果的对应位清成0。

## Slide 37: 3.2.2 逻辑运算指令
TEST指令的一般格式
TEST DEST，SRC
类似指令AND，把两个操作数进行按位“与”，但结果不送到目的操作数DEST，仅仅影响状态标志。
指令执行以后，标志ZF、PF和SF反映运算结果，标志CF和OF被清0。
测试指令（TEST）
使用举例
TEST AL, BL
TEST EDX, ECX

## Slide 38: 3.2.2 逻辑运算指令
测试指令（TEST）
使用举例
TEST AL，01000100B ;符号B表示二进制
检查AL中的位6和位2是否有一位为1
随后，判断标志位ZF

## Slide 39: 3.2.2 逻辑运算指令
演示函数cf312（另一个目标代码）
push ebp
mov ebp, esp ;建立堆栈框架
mov ecx, DWORD PTR [ebp+8] ;取出参数x
xor eax, eax ; z=0
test cl, 3 ;测试x的低8位（x & 3）
jne SHORT LN1cf312
push esi ;临时保存ESI
mov esi, DWORD PTR [ebp+12] ;取出参数y
not esi ; ~y
lea edx, DWORD PTR [ecx-5] ; x - 5
or edx, esi ;( x - 5 ) | ~y
pop esi ;恢复ESI
je SHORT LN2cf312
使速度最大化
编译：

## Slide 40: 3.2.2 逻辑运算指令
演示函数cf312（另一个目标代码）
LN1cf312:
xor ecx, 255 ; x ^ 255
mov eax, ecx ;准备返回值
LN2cf312:
pop ebp ;撤销堆栈框架
ret
续前页

## Slide 41: 3.2.3 移位指令
移位指令
移动方式
  一般移位指令
  循环移位指令
  双精度移位指令
移动方向
  左移
  右移
移动位数
  1位
  m位

## Slide 42: 3.2.3 移位指令
一般移位指令的助记符
算术左移指令 SAL（Shift Arithmetic Left）
逻辑左移指令 SHL（SHift logic Left）
算术右移指令 SAR（Shift Arithmetic Right）
逻辑右移指令 SHR（SHift logic Right）
一般移位指令
相同：
算术左移SAL
逻辑左移SHL

## Slide 43: 3.2.3 移位指令
一般移位指令的格式
SAL OPRD，count
SHL OPRD，count
SAR OPRD，count
SHR OPRD，count
操作数OPRD可以是通用寄存器或存储器单元，尺寸可以是字节、字或者双字。
count表示移位的位数，可以是一个8位立即数，可以是寄存器CL。寄存器CL表示移位数由CL的值决定。
通过截取count的低5位，实际的移位数被限于0到31之间。
一般移位指令
相同：
算术左移SAL
逻辑左移SHL

## Slide 44: 3.2.3 移位指令
一般移位指令的执行示意图
一般移位指令
相同：
算术左移SAL
逻辑左移SHL
算术右移SAR
逻辑右移SHR
注意：没有在后面插入其他数

## Slide 45: 3.2.3 移位指令
MOV EBX, 7400EF9CH ;EBX=7400EF9CH
ADD EBX, 0 ;EBX=7400EF9CH，CF=0,SF=0,ZF=0,PF=1
SHL EBX, 1 ;EBX=E801DF38H，CF=0,SF=1,ZF=0,PF=0
MOV CL, 3 ;CL=3
SHL EBX, CL ;EBX=400EF9C0H，CF=1,SF=0,ZF=0,PF=1
SHL EBX, 16 ;EBX=F9C00000H，CF=0,SF=1,ZF=0,PF=1
SHL EBX, 12 ;EBX=00000000H，CF=0,SF=0,ZF=1,PF=1
算术左移或逻辑左移指令SAL/SHL的示例
一般移位指令
观察被移位寄存器；观察状态标志

## Slide 46: 3.2.3 移位指令
XOR AH, AH ;AH=0
SHL AX, 1 ;2*X
MOV BX, AX ;暂存2*X
SHL AX, 2 ;8*X
ADD AX, BX ;8*X+2*X
算术左移或逻辑左移指令SAL/SHL的示例
一般移位指令
算术（逻辑）左移1位，相当于乘以2
实现把寄存器AL中的内容（设为无符号数）乘以10

## Slide 47: 3.2.3 移位指令
MOV DX, 82C3H ;DX=82C3H
SAR DX, 1 ;DX=C161H,CF=1,SF=1,ZF=0,PF=0
MOV CL, 3 ;CL=3
SAR DX, CL ;DX=F82CH,CF=0,SF=1,ZF=0,PF=0
SAR DX, 4 ;DX=FF82H,CF=1,SF=1,ZF=0,PF=1
算术右移指令SAR的示例
一般移位指令
算术右移1位，相当于有符号数除以2
观察被移位寄存器；观察状态标志

## Slide 48: 3.2.3 移位指令
MOV DX, 82C3H ;DX=82C3H
SHR DX, 1 ;DX=4161H,CF=1,SF=0,ZF=0,PF=0
MOV CL, 3 ;CL=3
SHR DX, CL ;DX=082CH,CF=0,SF=0,ZF=0,PF=0
SHR DX, 12 ;DX=0000H,CF=1,SF=0,ZF=1,PF=1
逻辑右移指令SHR的示例
一般移位指令
逻辑右移1位，相当于无符号数除以2
观察被移位寄存器；观察状态标志

## Slide 49: 3.2.3 移位指令
演示函数cf313
unsigned cf313( unsigned x, unsigned y )
{
return ( x << 2 ) - ( y >> 4 ) - ( x / 32) - ( y * 8 );
}
无符号
整型
演示移位指令的使用

## Slide 50: 3.2.3 移位指令
演示函数cf313
push ebp
mov ebp, esp ;建立堆栈框架
mov eax, DWORD PTR [ebp+8] ;取得参数x
shl eax, 2 ;把x向左移2位
mov ecx, DWORD PTR [ebp+12] ;取得参数y
shr ecx, 4 ;把y向右移4位
sub eax, ecx
mov edx, DWORD PTR [ebp+8] ;取得参数y
shr edx, 5 ;无符号整数除以32
sub eax, edx
mov ecx, DWORD PTR [ebp+12] ;取得参数y
shl ecx, 3 ;乘以8
sub eax, ecx ;返回结在EAX中
pop ebp ;撤销堆栈框架
ret
禁止优化 编译cf313 所得，
目标代码

## Slide 51: 3.2.3 移位指令
循环移位指令的助记符
左循环移位指令 ROL（ROtate Left）
右循环移位指令 ROR（ROtate Right）
带进位左循环移位指令 RCL（Rotate Left through CF）
带进位右循环移位指令 RCR（Rotate Right through CF）
循环移位指令

## Slide 52: 3.2.3 移位指令
循环移位指令的格式
ROL OPRD，count
ROR OPRD，count
RCL OPRD，count
RCR OPRD，count
操作数OPRD可以是通用寄存器或存储器单元，尺寸可以是字节、字或者双字。
count表示移位的位数，可以是一个8位立即数，可以是寄存器CL。寄存器CL表示移位数由CL的值决定。
通过截取count的低5位，实际的移位数被限于0到31之间。
循环移位指令
移位方式不同，
其他相同

## Slide 53: 3.2.3 移位指令
循环移位指令的执行示意图
循环移位指令
带进位右循环RCR
带进位左循环RCL
右循环ROR
左循环ROL

## Slide 54: 3.2.3 移位指令
MOV DX, 82C3H ;DX=82C3H
ROL DX, 1 ;DX=0587H, CF=1
MOV CL, 3 ;CL=3
ROL DX, CL ;DX=2C38H, CF=0
MOV EBX, 8A2035F7H ;EBX=8A2035F7H
ROR EBX, 4 ;EBX=78A2035FH, CF=0
STC ;CF=1（设置进位标志）
RCL EBX, 1 ;EBX=F14406BFH, CF=0
RCR EBX, CL ;EBX=DE2880D7H, CF=1
循环移位指令的示例
循环移位指令
观察被移位寄存器；观察标志CF

## Slide 55: 3.2.3 移位指令
ROR BL, 1 ;BL循环右移1位
ROR AL, 1 ;AL循环右移1位，最低位到CF
RCL BL, 1 ;BL带进位左移，带进了来自AL的最低位
ROL AL, 1 ;恢复AL
循环移位指令的示例
循环移位指令
实现把AL的最低位送入BL的最低位，仍保持AL不变

## Slide 56: 3.2.3 移位指令
双精度移位指令的格式
SHLD OPRD1，OPRD2，count
SHRD OPRD1，OPRD2，count
操作数OPRD1作为目的操作数，可以是通用寄存器或者存储器单元，尺寸是字或者双字。
操作数OPRD2相当于源操作数，只能寄存器，尺寸必须与操作数OPRD1一致。OPRD2本身不会发生变化。
count表示移位的位数，可以是一个8位立即数，也可以是寄存器CL。寄存器CL表示移位数由CL的值决定。通过截取count的低5位，移位数被限于0到31之间。
双精度移位指令
把一个操作数的部分内容
移位方式复制到另一个操作数
Notes: 双精度左移指令SHLD，把目的操作数OPRD1左移指定的count位，在低端空出的位用操作数OPRD2高端的count位填补，但操作数OPRD2的内容保持不变。操作数OPRD1中最后移出的位保留在进位标志CF中。 双精度右移指令SHRD，把目的操作数OPRD1右移指定的count位，在高端空出的位用操作数OPRD2低端的count位填补，但操作数OPRD2的内容保持不变。操作数OPRD1最后移出的位保留在进位标志CF中。

## Slide 57: 3.2.3 移位指令
MOV AX, 8321H ;AX=1000001100100001B
MOV DX, 5678H ;DX=0101011001111000B
SHLD AX, DX, 1 ;AX=0642H，DX=5678H，CF=1，OF=1
SHLD AX, DX, 2 ;AX=1909H，DX=5678H，CF=0，OF=0
;
MOV EAX, 01234867H
MOV EDX, 5ABCDEF9H
SHRD EAX, EDX, 4 ;EAX=90123486H，CF=0，OF=1
MOV CL, 8
SHRD EAX, EDX, CL ;EAX=F9901234H，CF=1，OF=0
双精度移位指令的示例
双精度移位指令

## Slide 58: 3.2.3 移位指令
SHLD EDX，EAX，16
双精度移位指令的示例
双精度移位指令
实现把EAX中的32位数，保存到寄存器对DX:AX