## Slide 1: 第8章 输入输出和中断
8.1 输入输出的基本概念
8.2 查询传送方式
8.3 中断概述
8.4 中断处理程序设计

## Slide 2: 8.1 输入输出的基本概念
8.1.1 I/O端口地址
8.1.2 I/O指令
8.1.3 数据传送方式
8.1.4 实时时钟的存取

## Slide 3: 8.1.1 I/O基本概念
外设连接
输入/输出设备通过硬件接口（或控制器）和CPU相连。
逻辑上接口是完成输入/输出的桥梁，物理上接口是实现输入/输出转换控制的电路。

## Slide 4: 8.1.1 I/O基本概念
输入/输出
站在处理器或主机立场上而言的输入/输出
处理器访问（存取）接口上的特定的一组寄存器
汇编程序员而言的输入/输出
接口由一组寄存器（或存储单元）组成
程序存取接口中的寄存器，获得外部设备的状态信息，操纵控制外部设备的动作，从而实现输入/输出

## Slide 5: 8.1.1 I/O基本概念
I/O端口地址
为了存取接口上的寄存器，系统给这些寄存器分配专门的存取地址，这样的地址被称为I/O端口地址。
两类端口地址
  I/O端口地址和存储单元地址统一编址
  I/O端口地址和存储单元地址各自独立编址
IA-32系列处理器支持独立的I/O端口地址空间
  16位的地址空间达64K
  实际的系统中，只使用很小的一部分

## Slide 6: 8.1.2 I/O指令
I/O指令
专门用于存取独立编址端口的指令
归入数据传送指令组

## Slide 7: 8.1.2 I/O指令
输入指令
输入指令的一般格式
IN 累加器，端口地址
输入指令从某个指定端口，读取8位、16位或32位，传送至累加器AL、AX或EAX（分别对应8位、16位或32位）。
端口地址可采用直接方式表示，也可采用间接方式表示。
采用直接方式表示端口地址时，端口地址仅为8位，即0至255；
采用间接方式表示端口地址时，端口地址存放在DX寄存器中，端口地址可为16位。

## Slide 8: 8.1.2 I/O指令
输入指令
输入指令的一般格式
IN 累加器，端口地址
IN AL，21H
IN AX，20H
MOV DX, 2FCH
IN AL，DX
IN AX，DX
IN EAX，DX
端口21H的值送到AL
端口20H的值送到AL
端口21H的值送到AH
端口2FCH的值送到AL
端口2FDH的值送到AH

## Slide 9: 8.1.2 I/O指令
输出指令
输出指令的一般格式
OUT 端口地址，累加器
输出指令把累加器AL、AX或EAX（分别对应8位、16位或32位）输出到某个指定端口。
端口地址可采用直接方式表示，也可采用间接方式表示。
当采用直接方式表示端口地址时，端口地址仅为8位，即0至255；
当采用间接方式表示端口地址时，端口地址存放在DX寄存器中，端口地址可为16位。

## Slide 10: 8.1.2 I/O指令
OUT 端口地址，累加器
MOV AL, 13H
OUT 20H, AL
MOV AX,1234H
MOV DX, 2FCH
OUT DX, AL
OUT DX, AX
向端口20H，输出值13H
输出指令
输出指令的一般格式

## Slide 11: 8.1.3 数据传送方式
CPU与外设之间交换的信息
CPU与外设之间交换的信息包括三类：
  数据
  控制信息
  状态信息
这三类信息具有不同性质，但它们都通过IN和OUT指令在数据总线上进行传送，通常采用分配不同端口的方法将它们加以区别。

## Slide 12: 8.1.3 数据传送方式
CPU与外设之间交换的信息
数据是CPU和外设真正要交换的信息。数据可以8位、16位或32位，可分为各种不同类型。不同外设要传送的数据类型也是不同的。
输出到I/O接口的控制信息，告诉接口和设备要做什么工作，也即操纵设备。
从接口输入的状态信息反映I/O设备当前的状态。在输入数据前，通常要先取得表示设备是否已准备好的状态信息；在输出数据前，往往要先取得表示设备是否忙的状态信息。

## Slide 13: 8.1.3 数据传送方式
数据传送方式
系统与外部设备之间传送数据的方式可分为以下四类：
  无条件传送方式
  查询方式
  中断方式
  直接存储器传送(DMA)方式
想一想
这几种数据传送方式和高级语言中数据传输的方式是否相似？

## Slide 14: 8.1.3 数据传送方式
数据传送方式
无条件传送方式
在不需要查询外设的状态，即已知外设已准备好或不忙时，可以直接使用IN或OUT指令实现数据传送。
这种方式软件实现简单，只要在指令中指明端口地址，就可选通指定外设进行输入/输出。但要求外设工作速度能与CPU同步，否则就可能出错。

## Slide 15: 8.1.4 实时时钟的存取
关于RT/CMOS RAM
PC机上安装有一个RT/COMS RAM芯片，它是互补金属氧化物半导体随机存取存储器，不仅可长期保存系统配置状况，而且记录包括世纪、年、月、日和时分秒在内的实时钟(Real_Time Clock)信息。
RT/CMOS RAM作为一个I/O接口芯片，系统分配的I/O端口地址区为70H至7FH，通过IN和OUT指令可对其进行存取。

## Slide 16: 8.1.4 实时时钟的存取
关于RT/CMOS RAM
RT/CMOS RAM提供128个字节RAM单元
前14个字节用于实时钟（日期和时钟信息）
内部地址 | 内 容 | 内部地址 | 内 容
00H | 秒 | 07H | 日
01H | 报警秒 | 08H | 月
02H | 分 | 09H | 年
03H | 报警分 | 0AH | 寄存器A
04H | 时 | 0BH | 寄存器B
05H | 报警时 | 0CH | 寄存器C
06H | 星期 | 0DH | 寄存器D
日期和时间值
采用BCD码格式

## Slide 17: 8.1.4 实时时钟的存取
存取RT/CMOS RAM
存取方法
分两步存取RT/CMOS RAM芯片内部的字节存储单元：
  把要存取单元的内部地址送端口70H
  存取端口71H

## Slide 18: 8.1.4 实时时钟的存取
存取RT/CMOS RAM
读操作代码片段
MOV AL, n ;n是要访问单元地址
OUT 70H, AL ;把要访问单元的地址送地址端口
JMP short $+2 ;延时（有时需要）
IN AL, 71H ;从数据端口取访问单元的内容
第一步:
确定要存取单元
第二步:
存取指定的单元

## Slide 19: 8.1.4 实时时钟的存取
存取RT/CMOS RAM
写操作代码片段
MOV AL, n ;n是要访问单元地址
OUT 70H, AL ;把要访问单元的地址送地址端口
MOV AL, m ;m是要输出数据
OUT 71, AL ;把数据从数据端口输出
第一步:
确定要存取单元
第二步:
存取指定的单元

## Slide 20: 8.1.4 实时时钟的存取
演示程序dp81
编写一个显示当前时间（分和秒）的程序。
主要步骤：
  [1]读实时时钟（分、秒）
  [2]显示时间值
  [3]等待用户按键
  [4]如果非回车键，跳转到[1]

## Slide 21: 8.1.4 实时时钟的存取
演示程序dp81
源程序
section text
bits 16
;可加载格式的头部
Signature db "YANG" ;签名信息
Version dw 1 ;格式版本
Length dw end_of_text ;工作程序长度
Start dw Begin ;工作程序入口点的偏移
dw 1300H ;工作程序入口点的段值
Reserved dd 0 ;保留
;
Begin:
可加载格式

## Slide 22: 8.1.4 实时时钟的存取
演示程序dp81
源程序
Begin:
PUSH CS
POP DS ;数据段与代码段相同
NEXT:
MOV AL, 2 ;分单元地址
OUT 70H, AL ;准备读取分单元
IN AL, 71H ;读分值BCD码
MOV [minute], AL ;保存之
;
MOV AL, 0 ;秒单元地址
OUT 70H, AL ;准备读取秒单元
IN AL, 71H ;读秒值BCD码
MOV [second], AL ;保存之
启动点
循环点

## Slide 23: 8.1.4 实时时钟的存取
演示程序dp81
MOV AL, [minute]
CALL EchoBCD ;显示时钟的分值
MOV AL, ':'
CALL PutChar ;显示间隔符
MOV AL, [second]
CALL EchoBCD ;显示时钟的秒值
;
MOV AL, 0DH ;形成回车换行效果
CALL PutChar
MOV AL, 0AH
CALL PutChar
显示时间（分和秒），

## Slide 24: 8.1.4 实时时钟的存取
演示程序dp81
MOV AH, 0 ;等待并接受用户按键
INT 16H
CMP AL, 0DH ;如果按回车键，结束
JNZ NEXT ;否则，再次显示当前时间
;
RETF
;
EchoBCD: ;显示2位BCD码
......
PutChar: ;TTY方式显示一个字符
......
second DB 0 ;秒BCD码保存单元
minute DB 0 ;分BCD码保存单元
end_of_text: ;结束位置
返回到加载器
用户按键后，再次显示时间，
直到回车键

## Slide 25: 8.2 查询传送方式
8.2.1 查询传送流程
8.2.2 实时钟的稳妥存取

## Slide 26: 8.2.1 查询传送方式
查询传送方式
查询方式的基本思想：由CPU主动地通过I/O指令查询指定的外部设备的当前状态，若设备就绪，则立即与设备进行数据交换，否则循环查询。
在输入之前，要查询外设的数据是否已准备好，直到外设把数据准备好后才输入；在输出之前，要查询外设是否“忙”，直到外设不“忙”后才输出。
查询传送方式适用于CPU与外设不同步的情况。
通常外设速度远远慢于CPU速度，于是查询过程就将花费大量的时间。

## Slide 27: 8.2.1 查询传送方式
查询方式的示意流程
超时

## Slide 28: 8.2.1 查询传送方式
查询传送方式的特点
为了采用查询方式输入或输出，相应的外设(或接口)不仅要有数据寄存器，而且还要有状态寄存器，有些外设还需要控制寄存器。
数据寄存器用来存放要传送的数据，状态寄存器用来存放表示设备所处状态的信息。通常，在状态寄存器中有一个“就绪(Ready)”位或一个“忙(Busy)”位来反映外设是否已准备好。
查询方式的优点是：软硬件实现比较简单。缺点是浪费了CPU原本可执行大量指令的时间。

## Slide 29: 8.2.2 实时时钟的稳妥存取
稳妥地存取实时钟
计时更新标志：RT/CMOS RAM的状态寄存器A的位7是计时更新标志位。为1表示实时钟正在计时；为0表示实时钟信息可用于读出。在读实时钟前，要判别该标志位是否为0。
把更新标志位理解为状态寄存器中的“就绪”位，采用查询方式检测是否就绪。
RTC会自动更新时间值，在更新期间RTC属于忙碌。
只有在RTC空闲时，读取其时间值才是稳妥的方式。

## Slide 30: 8.2.2 实时时钟的稳妥存取
子程序as82
编写一个设置RTC时间值的子程序，
采用查询方式实现数据的传送。
;子程序名（入口标号）：set_time1
;功能：设置RTC时间值（采用BCD码表示）
;入口参数:CH=小时值；CL=分值；DH=秒值
set_time1:

## Slide 31: 8.2.2 实时时钟的稳妥存取
子程序as82
set_time1:
UIP:
MOV AL, 10 ;寄存器A地址（0AH）
OUT 70H, AL ;准备读取寄存器A
IN AL, 71H ;读取寄存器A
TEST AL, 80H ;测试是否正在更新
JNZ UIP ;正在更新中，则继续测试
Set_TV:
无休止查询

## Slide 32: 8.2.2 实时时钟的稳妥存取
子程序as82
Set_TV:
MOV AL, 0 ;秒单元地址
OUT 70H, AL ;准备设置秒单元
MOV AL, DH
OUT 71H, AL ;设置秒值
;
MOV AL, 2 ;分单元地址
OUT 70H, AL ;准备设置分单元
MOV AL, CL
OUT 71H, AL ;设置分值
;
MOV AL, 4 ;时单元地址
OUT 70H, AL ;准备设置时单元
MOV AL, CH
OUT 71H, AL ;设置时值
RET
设置时间（秒、分、时）

## Slide 33: 8.2.2 实时时钟的稳妥存取
子程序as83
编写一个设置RTC时间值的子程序，
采用查询方式实现数据的传送。
完善子程序as82，安排查询次数上限。
;子程序名（入口标号）：set_time2
;功能：设置RTC时间值（采用BCD码表示）
;入口参数:CH=小时值；CL=分值；DH=秒值
;出口参数:CF=0，设置成功；CF=1，设置失败
set_time2:

## Slide 34: 8.2.2 实时时钟的稳妥存取
子程序as82
set_time2:
PUSH CX
MOV CX, 25000 ;安排查询次数
UIP:
MOV AL, 10
OUT 70H, AL
IN AL, 71H ;读取寄存器A
TEST AL, 80H ;测试是否正在更新
LOOPNZ UIP ;正在更新且查询次数未满，则继续查询
POP CX
STC ;准备出口参数（先假设失败）
JNZ .Over ;确实失败，则转
CALL Set_TV ;具体设置时间值
CLC ;准备出口参数
.Over:
RET
最大查询次数